Горелка инжекционная

унифицированная типа ИУ

Паспорт

### 2006

1. Назначение

1.1. Наименование изделия: Горелки инжекционные типа ИУ

1.2. Назначение изделия: Горелки инжекционные типа ИУ предназначены для сжигания сжиженного, природного и других газов теплотой сгорания 17-105 МДж/м3 (4000-25000 ккал/м3)

Горелки изготавливаются четырнадцати типоразмеров по номинальной мощности.

1.3. Область применения: Горелки инжекционные типа ИУ устанавливаются в нагревательных устройствах различных областей промышленности, где нецелесообразна принудительная подача воздуха на горение.

1.4. Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 3 ГОСТ 15150-69

Общий вид, габаритные, присоединительные размеры горелки приведены в приложении А.

2. Технические характеристики

| Типоразмер | ИУ100/drС | 540 (470) | 250(25000), 80(8000), 70(7000), 60(6000), 40(4000) | 1,05 | ±20(±2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИУ86/drC | 420(360) |  |  |  |  |
|  | ИУ75/drC | 320(280) |  |  |  |  |
|  | ИУ65/drC | 240(210) |  |  |  |  |
|  | ИУ56/drC | 190(160) |  |  |  |  |
|  | ИУ48/drC | 145(125) |  |  |  |  |
|  | ИУ42/drC | 110(95) |  |  |  |  |
|  | ИУ37/drC | 85(73) |  |  |  |  |
|  | ИУ32/drC | 67(60) |  |  |  |  |
|  | ИУ28/drC | 52(45) |  |  |  |  |
|  | ИУ24/drC | 37(32) |  |  |  |  |
|  | ИУ21/drC | 30(26) |  |  |  |  |
|  | ИУ18/drC | 22(19) |  |  |  |  |
|  | ИУ15/drC | 16,8(14,5) |  |  |  |  |
| Наименование | Номинальная тепловая мощность кВт(Мкал/ч) | Номинальное давление газа, кПа (мм.вод.ст), с жиженного, природного и других газов (в порядке убывания теплоты сгорания) | Коэффициент избытка воздуха при номинальном режиме | Давление в камере сгорания, Па (мм.вод.ст.) | Коэффициент рабочего регулирования |

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

| - горелка инжекционная типа ИУ, шт. - 1 шт. | 1 |
| --- | --- |
| - паспорт, экз. - 1 экз. | 1 |

4. Устройство и принцип работы

4.1. Общий вид горелки приведен в приложении А.

4.2. Принцип работы горелки основан на инжекции воздуха газовой струей.

4.3. Весь воздух на горение инжектируется газовой струей, внутри горелки образуется однородная газовоздушная смесь, которая сгорает на выходе из горелки.

4.4. Стабилизация пламени осуществляется установкой горелочного туннеля.

5. Указание мер безопасности

5.1. Монтаж и эксплуатация горелки должна проводиться в соответствии с настоящим паспортом.

5.2. При эксплуатации обслуживающим персоналом должны соблюдаться «Правила безопасности в газовом хозяйстве», а так же требования инструкции по эксплуатации печи.

5.3. Для обеспечения безопасности эксплуатации горелки отделом техники безопасности предприятия эксплуатирующего горелку должна быть разработана «Инструкция по технике безопасности», которую следует согласовать с местными органами, осуществляющими надзор за газовым оборудованием.

5.4. Все виды ремонтных и профилактических работ производить только на неработающей горелке, при отключенной газовой сети.

5.5. При наличии утечки газа необходимо произвести остановку горелки, отключив подачу газа на нее.

6. Свидетельство о приемке

Горелка инжекционная типа ИУ _______ заводской номер ________________ соответствует технической документации и признана годной для эксплуатации.

| М.П. | Дата выпуска | ___________ |
| --- | --- | --- |

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия,

ответственных за приемку изделия)

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие горелки инжекционной типа ИУ  требованиям технической документации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства - 18 месяцев со дня ввода горелки в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию считается с начала монтажа и должен быть выполнен в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Приложение А

(обязательное)

Общий вид горелки

Рисунок А.1

1- корпус горелки; 2-задвижка воздушная; 3-трубка соединительная; 4-сопло;

5- носик стабилизирующий; 6-кольцо

Продолжение приложения А

# Text boxes

| типоразмер | d | dнr | dr | D | Ошибка! Ошибка связи.1 | Ошибка! Ошибка связи.2 | Ошибка! Ошибка связи.3 | L | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИУ15/ drС | G1/2 | 15 | 0,55÷2,1 | 12 | 19 | 25 | 58 | 250 | 3,6 |
| ИУ18/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 0,70÷2,4 | 15 | 22 | 29 | 68 | 265 | 3,8 |
| ИУ21/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИУ24/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 0,80÷2,8 | 17 | 26 | 34 | 78 | 290 | 4,2 |
| ИУ28/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 0,95÷3,1 | 19 | 30 | 40 | 92 | 325 | 6,5 |
|  |  | 28 | 1,10÷3,5 | 23 | 34 | 45 | 105 | 345 | 6,7 |
| ИУ32/ drС | G3/4 | 32 | 1,35÷4,1 | 26 | 40 | 52 | 120 | 300 | 7,4 |
| ИУ37/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 1,50÷4,6 | 30 | 46 | 60 | 138 | 450 | 8,3 |
| ИУ42/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИУ48/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 1,70÷5,3 | 34 | 52 | 65 | 150 | 490 | 9,5 |
| ИУ56/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИУ65/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 1,90÷5,9 | 39 | 60 | 76 | 175 | 560 | 12,0 |
| ИУ75/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | 2,2÷6,9 | 45 | 70 | 82 | 192 | 630 | 15,0 |
|  |  | 65 | 2,5÷7,9 | 53 | 82 | 96 | 220 | 720 | 20,5 |
|  |  | 75 | 2,9÷9,1 | 61 | 94 | 110 | 255 | 825 | 22,2 |
| ИУ86/ drС | G1 | 86 | 3,3÷1,04 | 70 | 108 | 126 | 290 | 935 | 35,0 |
| ИУ100/ drС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 3,9÷12,2 | 81 | 124 | 142 | 325 | 1100 | 45,2 |

1

L

2

4

3

5

6

dнr

D2

D

D1

dнr

d