Тахометр

Магнитоиндукционный

# ТЭ-4В

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

Мп0.278.006 ТО

1 введение

1.1 Настоящая инструкция содержит описание устройства тахометра, принципа действия, а также технические характеристики и сведения, необходимые для правильной эксплуатации тахометра и поддержания его в постоянной готовности к работе.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Тахометр магнитоиндукционный ТЭ-4В предназначен для непрерывного дистанционного измерения частоты вращения вала двигателя в системах транспортных средств и машинах специального назначения.

Тахометр представляет собой комплект, состоящий из датчика и магнитоиндукционного измерителя.

2.2 Датчики и измерители соответственно взаимозаменяемы.

## 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Погрешности показаний измерителя тахометра при температурах окружающего воздуха (20 ±5) °С, (50 ±5) °С и минус (50 ± 5) °С не превышают значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Пределы измерения, об/мин | Коэффициент тахометра | Температура, 0С |
| --- | --- | --- |
|  |  | (20 ±5) | (50 ±5) | минус (50 ±5) |
|  |  | Погрешность показаний, об/мин |
| от 500 до 1000 | 1:2 | ± 55 | ± 100 | ± 100 |
| от 1000 до 4000 |  | ± 40 | ± 80 | ± 80 |
| от 125 до 250 | 2:1 | ± 14 | ± 25 | ± 25 |
| от 250 до 1000 |  | ± 10 | ± 20 | ± 20 |
| Примечания: 1 Для тахометров с коэффициентом 1:2 в диапазоне от 500 до 1000 об/мин допускается колебание стрелки не более ± 50 об/мин. Для тахометров с коэффициентом 2:1 в диапазоне от 125 до 250 об/мин допускается колебание стрелки не более ± 13 об/мин. 2 Отклонение стрелки измерителя от нулевой отметки допускается для тахометров с коэффициентом 1:2 в пределах ± 40 об/мин, для тахометров с коэффициентом 2:1 в пределах ± 10 об/мин. |

3.2 Коэффициент тахометра 1:2 или 2:1 (отношение значения входной частоты вращения к значению частоты вращения, показываемой измерителем).

3.3 Измеритель устойчив к воздействию вибрации с ускорением 15 м/с2 и частотой от 5 до 80 Гц, при этом колебание  и смещение (увод) стрелки в диапазоне измерений от 1000 до 4000 об/мин  не превышает ± 25 об/мин для тахометра с коэффициентом 1:2 и в диапазоне измерений от 250 до 1000 об/мин не более ± 6 об/мин для тахометра с коэффициентом 2:1.

3.4 Датчик выдерживает вибрационную нагрузку с ускорением 100 м/с2 и частотой от 10 до 200 Гц.

3.5 Напряжение между каждыми двумя фазами датчика Д-4, нагруженного одним измерителем и датчика Д-5, нагруженного двумя измерителями, при 3000 об/мин по шкале измерителя 1:2 или 750 об/мин по шкале измерителя с коэффициентом 2:1 после работы в течение одной минуты, находится в пределах от 10,5 до 12,5 В.

3.6 Сопротивление изоляции электрических цепей тахометра относительно корпуса и между собой при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности до 80 % не менее 20 МОм.

3.7 Электрическая изоляция тахометра при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности до 80 % выдерживает в течение 1 мин напряжение 500 В переменного тока частотой 50 Гц.

3.8 Масса датчика не более 0,98 кг, измерителя не более 0,70 кг.

## 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Комплект поставки соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Наименование Обозначение | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | комплект №1 | комплект №2 |  |
| Измеритель ТЭ-4В | 1 | 2 | Без розетки |
| Розетка 2МРД18КУН4Г5В1 | 1 | 2 | Для исполнения У2 |
| Розетка 2МРДТ18КУН4Г5В1 | 1 | 2 | Для исполнения Т2 |
| Датчик Д-4 | 1 | - | - |
| Датчик Д-5 | - | 1 | - |
| Коробка переходная | - | 1 | Без розеток |
| Розетка 2РМД18КПН4Г5В1 | - | 3 | Для исполнения У2 |
| Розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1 | - | 3 | Для исполнения Т2 |
| Наконечник | 3 | 3 | - |
| Винт М4-6gх18.32.029 ГОСТ 17473-80 | 6 | 12 | - |
| Шайба 4.32.029 ГОСТ 11371-78 | 6 | 12 | - |
| Паспорт на измеритель ТЭ-4В | 1 | 2 | - |
| Паспорт на датчик Д-4 | 1 | - | - |
| Паспорт на датчик Д-5 | - | 1 | - |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 | 1 | - |
| Примечание – При поставке в один адрес партии тахометров прилагается одно техническое описание на 10 приборов. |

4.2 Допускается раздельная поставка измерителей и датчиков.

4.3 Комплект поставки измерителя ТЭ-4В соответствует указанному в таблице 2а.

##### Таблица 2а

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Измеритель ТЭ-4В | 1 | Без розетки |
| Розетка 2РМД18КУН4Г5В1 Розетка 2РМДТ18КУН4Г5В1 | 1 1 | Для исполн. У2 Для исполн. Т2 |
| Паспорт на измеритель ТЭ-4В | 1 |  |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 |  |
| Винт М4-6gх18.32.029 ГОСТ 17473-80 | 6 |  |
| Шайба 4.32.029 ГОСТ 11371-78 | 6 |  |
| Примечание – При поставке в один адрес партии измерителей прилагается одно техническое описание на 10 приборов. |

4.4 Комплект поставки датчика Д-4 должен соответствовать указанному в таблице 2б.

Таблица 2б

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Датчик Д-4 | 1 |  |
| Паспорт на датчик Д-4 | 1 |  |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 |  |
| Наконечник | 3 |  |
| Примечание – При поставке в один адрес партии датчиков прилагать одно техническое и инструкцию по эксплуатации на 10 приборов. |

4.5 Комплект поставки датчика Д-5 должен соответствовать указанному в таблице 2в.

Таблица 2в

| Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Датчик Д-5 | 1 |  |
| Паспорт на датчик Д-5 | 1 |  |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 |  |
| Переходная коробка (без розетки) | 1 | по заказу |
| Розетка 2РМД18КПН4Г5В1 Розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1 | 3 3 | при заказе переходной коробки (для исп. У2) при заказе переходной коробки (для исп. Т2) |
| Наконечник | 3 |  |
| Примечание – При поставке в один адрес партии датчиков прилагать одно техническое и инструкцию по эксплуатации на 10 приборов. |

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТАХОМЕТРА

5.1 Конструкция датчиков Д-4 и Д-5

Датчики (рисунок 1) представляют собой трехфазный генератор переменного тока с постоянным магнитом-ротором 5.

Датчик Д-4 предназначен для работы с одним измерителем, а датчик Д-5 для работы с двумя измерителями.

Передача вращения от приводного вала двигателя на ротор датчика осуществляется при помощи хвостовика 1, вставленного во втулку 4 ротора и скрепленного с ней. Такой вал обладает достаточной гибкостью, хорошо противостоит скручивающим колебаниям, компенсирует небольшие перекосы, которые могут быть при монтаже датчика.

Между втулкой ротора и хвостовиком вставлен сальник 6, предотвращающий попадание смазки в полость датчика.

Ротор вращается в шарикоподшипниках 17 и 19, установленных в передней крышке 2 и обойме 16. Обойма армируется в заднюю крышку 7 при отливке. Шарикоподшипники смазываются смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-60.

Крышки посредством винтов 18 скрепляют статор 3 и ротор.

Подсоединение монтажных проводов, идущих от измерителя к датчику, осуществляется посредством наконечников 12 и колодки 14, вставленной в гнездо задней крышки и привернутой к ней двумя винтами.

5.2 Конструкция измерителя ТЭ-4В

Измеритель (рисунок 2) тахометра состоит из синхронного мотора и измерительного механизма, смонтированных в корпусе.

Синхронный мотор состоит из статора 11, представляющего собой трехфазную обмотку 12, помещенную в пластинчатый пакет, ротора 18, выполненного в виде трех постоянных крестовидных магнитов 19 и элемента запуска, состоящего из трех дисков гистерезиса 17, напрессованных на втулку 16.

Постоянные магниты посажены на вал 13 свободно и передают крутящий момент на него при помощи передаточной пружины 20. Опорой для вала служат шарикоподшипники 14, вмонтированные в экраны 15 и 21. Шарикоподшипники смазываются маслом смазочным 132-08 ГОСТ 18375-73.

|  | рисунок 1 – Конструкция датчиков Д-4 и Д-5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | рисунок 2 – Конструкция измерителя ТЭ-4В |

Один конец вала проходит через отверстие экрана 21 и на нем крепится магнитный узел 22, состоящий из двух плат с запрессованными в них постоянными цилиндрическими магнитами 23. Платы расположены таким образом, что противоположные полюсы магнитов находятся друг против друга и концентрируют магнитный поток по периферии чувствительного элемента 24, закрепленного на оси 4 измерительного механизма. Чувствительный элемент расположен в воздушном зазоре магнитного узла между торцами цилиндрических магнитов.

Стрелка 3, насаженная на конец оси, показывает по шкале 5 частоту вращения вала двигателя.

Температурная компенсация осуществляется следующим образом: на цилиндрические магниты 23 надевается шунт 9, изготовленный из сплава, магнитная проницаемость которого с повышением температуры уменьшается, а с понижением температуры увеличивается. При неизменной температуре окружающей среды, шунт «отсасывает» на себя часть рабочего магнитного потока магнитов. При повышении температуры электросопротивление чувствительного элемента увеличивается, что вызывает уменьшение вращающего момента чувствительного элемента и уменьшение показаний по шкале. При этом вследствие уменьшения магнитной проницаемости шунта уменьшается «отсасывание» шунтом магнитного потока. Это вызывает увеличение индукции в зазоре и повышает момент вращения чувствительного элемента, что приводит к увеличению показаний по шкале.

Таким образом, изменение электросопротивления чувствительного элемента и изменение индукции в зазоре практически сохраняют почти неизменной величину вращающего момента чувствительного элемента, создаваемого магнитным узлом.

При понижении температуры, наоборот, уменьшается электросопротивление чувствительного элемента и уменьшается индукция в зазоре вследствие увеличения «отсасывания» шунтом магнитного потока. Это также обеспечивает почти неизменную величину вращающего момента чувствительного элемента.

Измерительный механизм укреплен на трех стойках 8, на которых имеются регулировочные гайки 10, предназначенные для выравнивания положения всего узла и регулирования зазора между чувствительным элементом и цилиндрическими магнитами.

Противодействующая пружина 7 прикреплена внутренним концом к втулке, напрессованной на ось, а наружным к поводку 25. К верхнему мостику 2 прикреплен демпфер 1. Демпфер представляет собой узел, аналогичный магнитному узлу. Между торцами магнитов расположен диск 6, укрепленный на оси измерительного механизма.

5.3 Принцип работы тахометра

Дистанционное измерение частоты вращения магнитоиндукционным тахометром основано на принципе электрической дистанционной передачи вращения вала двигателя валу измерителя и на принципе преобразования вращения вала в угловые перемещения стрелки магнитоиндукционного узла.

Принципиальная электрическая схема тахометра приведена на рисунке 3.         В обмотке статора 1 датчика при вращении ротора 12 возбуждается трехфазный ток с частотой, пропорциональной частоте вращения вала двигателя. Ток по трем проводам подводится к обмотке статора 2 синхронного мотора измерителя.

Частота вращения магнитного поля статора измерителя пропорциональна частоте тока в фазовых обмотках статора датчика и, следовательно, частоте вращения вала двигателя.

Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема тахометра

Ротор мотора измерителя вращается с частотой, синхронной вращению магнитного поля статора. При вращении магнитного узла 9 в чувствительном элементе 3 индуктируются вихревые токи. В результате взаимодействия вихревых токов с магнитным полем магнитного узла создается вращающий момент чувствительного элемента, пропорциональный частоте вращения магнитного узла.

Вращающему моменту чувствительного элемента противодействует момент спиральной пружины 4. Так как момент спиральной пружины пропорционален углу ее закручивания, то угол поворота чувствительного элемента пропорционален частоте вращения магнитного узла, и соответственно, частоте вращения вала двигателя. На конце оси чувствительного элемента укреплена стрелка 7, показывающая по равномерной шкале 6 измерителя частоту вращения вала двигателя.

Для повышения устойчивости стрелки и улучшения отсчета показаний применено демпфирование подвижной системы измерителя. При движении подвижной системы магнитный поток магнитов 8 наводит в алюминиевом диске 5 вихревые токи. Вихревые токи взаимодействуют с магнитным полем магнитов, и в подвижной системе возникает тормозящий момент.

Ротор мотора измерителя состоит из постоянных магнитов 10 и гистерезисных дисков 11, соединенных вместе. Взаимодействие такого ротора с магнитным полем статора определяется взаимодействием магнитных полей постоянных магнитов и гистерезисных дисков.

С увеличением индукции вращающегося магнитного поля увеличивается индукция и вращающий момент гистерезиса и ротор входит в синхронный режим с вращающимся магнитным полем.

В синхронном режиме работы мотора измерителя при одинаковых оборотах ротора и поля статора магнитное поле обмотки статора взаимодействует с сильным потоком постоянных магнитов и потоком гистерезисных дисков, намагничиваемых полем статора.

С увеличением числа оборотов двигателя увеличивается напряжение питания обмотки статора мотора и индукция вращающегося магнитного поля статора, что повышает намагничивание гистерезисных дисков и увеличивает вращающий момент ротора.

При резких увеличениях частоты вращения магнитного поля статора возможен случай асинхронного режима работы мотора, когда полюсы постоянных магнитов вращаются с некоторым отставанием от полюсов поля статора. При этом гистерезисные диски помогают ротору следовать за магнитным полем статора и вводить постоянные магниты ротора в синхронную работу с полем статора.

Полюсы постоянных магнитов и дисков гистерезиса вступают без относительного смещения в магнитное сцепление с полюсами статора» и вращающий момент ротора способен преодолевать значительные тормозные нагрузки, не выходя из режима синхронной работы.

Для облегчения взаимодействия постоянных магнитов с вращающимся магнитным полем, они насажены на вал так, что могут свободно поворачиваться вслед за вращающимся полем, не принимая нагрузки вала до тех пор, пока поводок ротора не воспримет на себя нагрузку от передаточной пружины, после чего магниты воспринимают тормозные нагрузки вала ротора.

Магниты успевают вступить во взаимодействие с вращающимся магнитным полем, следовать за ним, войти в синхронный режим до принятия нагрузки вала и преодолеть ее уже в режиме синхронной работы, когда они обладают значительным взаимодействием с магнитным полем токов обмотки статора.

## 6  РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

6.1 Вставить хвостовик датчика в гнездо вала объекта, а кольцевой выступ на передней крышке датчика - в кольцевую впадину на объекте и закрепить датчик винтами, которые затем законтрить.

Габаритные размеры датчиков приведены на рисунке 4.

6.2 Вставить измеритель 2 (рисунок 8) в отверстие приборной доски 3 с обратной стороны и ввернуть винты 4 в гайку 1. Допускается наклон измерителя к горизонтальной плоскости  15°.

Габаритные размеры измерителя приведены на рисунке5.

Соединить измеритель с датчиком электрическими проводами с сечением жилы не более 1 мм. Монтажные схемы тахометра (схемы соединения) приведены на рисунках 6 и 7. Присоединение проводов к измерителю производить посредством розетки соединителя (рисунок 9).

Для крепления проводов к гильзам 4 розетки необходимо:

1) отвернуть гайку 3, гайку 6 и ослабить два винта 9;

2) пропустить монтажные провода через уплотнительную втулку 7,
гайку 6 и патрубок 5. Концы проводов зачистить на длине 6-7 мм, облу-
дить, вставить в гильзы розетки до упора и припаять.

|  | рисунок 4 – Габаритные размеры датчиков Д-4 и Д-5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рисунок 5 – Габаритные размеры измерителя ТЭ-4В |  |
| Рисунок 8 – Крепление измерителя к приборной доске Рис.10. Схема присоединения проводов Рис.11. Монтаж наконечников: прокладка; 2 – хлорвиниловые трубки; 3 – наконечники |

###### Рисунок 9 – Конструкция розетки штепсельного разъема

###### Рисунок 10 – Схема присоединения проводов

Рисунок 11 – Монтаж наконечников:

- прокладка; 2 – хлорвиниловые трубки; 3 – наконечники

Рисунок 12 – Схема проверки тахометра

1 – датчик испытуемого тахометра; 2 – мотор; 3 – фрикцион;

4 – датчик контрольного тахометра; 5 – измеритель контрольного тахометра;

6 – измеритель испытуемого тахометра

Крепление проводов производить в следующем порядке:

1) если датчик подсоединяется к приводному валу, вращающемуся против часовой стрелки (если смотреть в торец вала), концы каждого провода при крепить к соответствующим номерам гильз розетки соединителя и клеммам
колодки датчика, т.е. если один конец провода прикрепить к гильзе розетки,
обозначенной цифрой «1», то другой конец этого же провода прикрепить к
клемме «1» колодки датчика и.т.д. (рисунок 10а);

2) если датчик подсоединяется к приводному валу, вращающемуся по
часовой стрелке, один провод прикрепить к клемме «1» и гильзе «1», второй провод - к клемме «2» и гильзе «3» и третий провод - к клемме «3» и
к гильзе «2» (рисунок 10б).

Четвертая гильза (с цифрой «4») остается свободной.

При монтаже трехжильным проводом в экранирующей оплетке жила провода должна иметь отличительный цвет. В противном случае, во избежание ошибки при присоединении провода необходимо «прозванивать». Для обеспечения правильности вращения стрелки измерителя допускается поменять местами два любых провода в розетке соединителя или колодке датчика.

Сборку розетки производить в последовательности обратной разборке. При присоединении патрубка 5 к корпусу 2 необходимо, чтобы два выступа патрубка вошли в пазы корпуса и только после этого завернуть гайку 3.

В зависимости от компоновки объекта направление патрубка может быть установлено вертикально вверх или вниз относительно направляющего паза 10 розетки соединителя.

Для того чтобы провода были плотно закреплены, зажать их прижимами 8 с помощью винтов 9, а затем завернуть до конца накидную гайку 1. Для предотвращения самоотвинчивания накидной гайки законтрить ее проволокой диаметром 0,5 мм через отверстия, имеющиеся в ней ив гайке 3.

Для монтажа проводов к датчику (см. рисунок 1) необходимо отвернуть четыре винта 15, снять крышку 11 и прокладку 10. Пропустить монтажные провода через отверстия прокладки и надеть на них хлорвиниловые трубки 2 (рисунок 11).  Концы монтажных проводов зачистить и облудить на длине 8 - 10 мм. Вставить провода в наконечники, обжать и припаять наконечники припоем ДОС 40 ГОСТ 21931-76 согласно рисунок 10. Натянуть на места пайки хлорвиниловые трубки. Винтами 13 (см. рисунок 1) привернуть наконечники 12 к колодке 14. Закрыть гнездо задней крышки резиновой прокладкой 10, крышкой 11 и привернуть ее винтами 15.

Обвернуть монтажные провода прокладкой 8 и зажать ее хомутиком 9         с помощью винтов.

В случае неисправной работы тахометра его необходимо демонтировать.

7 ПОВЕРКА ТАХОМЕТРА

Поверка тахометра производится в соответствии с ГОСТ 8.285-78. Межповерочный интервал – 2 года.

## 8 характерные неисправности и методы их устранения

## Таблица 3

| Характер (внешнее проявление неисправности) | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. При вращении хвостовика датчика стрелка измерителя не перемещается. | Обрыв или короткое замыкание проводов между датчиком и измерителем. | Проверить и заменить провода |
|  | Поломка оси или отпаялся чувствительный элемент. | Заменить измеритель |
|  | Обрыв обмоточного провода статора датчика или измерителя | Заменить измеритель или датчик |
| 2. При работе двигателя стрелка измерителя перемещается в обратную сторону | Неправильно присоединены провода к розетке соединителя и колодке датчика | Поменять местами два любых провода в розетке или на колодке датчика. |
| 3. Поздний вход в синхронный режим или завышенные колебания стрелки измерителя на малых оборотах (в начале шкалы). | Загрязнение шарикоподшипников Пониженное напряжение датчика или наличие короткозамкнутых витков в обмотке Износ хвостовика датчика или наличие больших зазоров между хвостовиком и приводом | Заменить измеритель Проверить междуфазовое напряжение. Заменить датчик Проверить состояние хвостовика и гнезда привода. Заменить датчик |
| 4. Колебание стрелки на больших оборотах или во всем диапазоне измерения, движение скачком | Загрязнение шарикоподшипников или наличие посторонних частиц в магнитной муфте или между ротором и статором |  |
| 5. Стрелка измерителя не возвращается на нуль | Наличие посторонних частиц в магнитной муфте или демпфере; растрескивание опор оси чувствительного элемента | Заменить измеритель |
| 6. Стрелка смещена с нуля | Деформация или ослабление крепления пружины | Снять стрелку и установить ее на нулевую отметку |
| 7. Погрешности при нормальной температуре превышают допустимые | Частичное размагничивание магнитного узла за счет ударов или изменение воздушных зазоров и смещение шунта | Заменить измеритель |

## 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание тахометра заключается:

1) в определении погрешности при нормальной температуре;

2) в проверке междуфазового напряжения датчика;

3) в проверке крепления датчика на объекте, его работоспособности и во внешнем осмотре.

Определение погрешности и проверку междуфазового напряжения производить перед установкой тахометра на объект, по истечении гарантийной наработки и после произведенного ремонта. Результаты поверки внести в паспорт.

## 10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Тахометры хранить на стеллажах в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от плюс 40 до минус 50 °С, относительной влажности до 80 % при 20 °С и при отсутствии коррозионной среды, тряски и вибрации.

Транспортирование тахометров производить в закрытом транспорте.

Тахометры в упаковке для перевозки выдерживают воздействие температур от минус 50 до плюс 50 °С и периодические удары с ускорением до 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин.

# Text boxes

Рисунок 6 – Монтажная схема

измерителя с датчиком Д-4

1 – измеритель;

2 – датчик

Рисунок 7 – Монтажная схема   двух

измерителей с датчиком Д-5

1 – измеритель;

2 – датчик

Розетка

Розетка