Завод  (система управления качеством ІSО 9001:2008) производит уникальные изделия – цилиндрические патроны фильтровальные (ТУ У 28.2-00204665-110:2012). Патроны фильтровальные применяются для тонкой фильтрации от механических примесей различных жидкостей, включая вязкие жидкости в высокотемпературных процессах до 125°С, а также воздуха и позволяют организовать фильтрацию с полностью воспроизводимыми результатами высококачественной очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ЛКМ – лаки, эмали, краски, смолы, эмульсии, грунтовки;

- продукты нефтехимического производства – растворители, минеральные масла, горюче-смазочные материалы;

- вода – техническая и сточные воды;

- газы – воздух и газообразные смеси давлением до 10 атм;

- другие технические растворы.

Патроны фильтровальные д» широкого промышленного применения, их можно разделить на следующие группы в зависимости от:

- конфигурации наружной поверхности: Тип Г — гладкие; Тип Р — рифленые.

- номинальной селективности (размер частиц, задерживаемых патронами фильтровальными в мкм): марки Ф-5, Ф-10, Ф-25, Ф-50 и Ф-75.

Фильтры - это прочный патрон фильтровальный, изготовленный из акрилового, хлопкового и целлюлозного волокон, связанный высокопрочной, химически стойкой термополимеризующейся смолой.

| Технические характеристики патронов фильтровальных |
| --- |
| Микронаж пор, мкм | Марка | Тип | Размеры, мм | Прочность на разрыв, кПа | Производи-тельность |
| 5 | Ф-5 | Г и Р | длина - 248±2 внутренний диаметр – 27,4±1 наружный диаметр – 64,5±1 | 588-686 | до 25,0 м3/час |
| 10 | Ф-10 |  |  |  |  |
| 25 | Ф-25 |  |  |  |  |
| 50 | Ф-50 |  |  |  |  |
| 75 | Ф-75 |  |  |  |  |

Патроны фильтровальные можно включить в системы фильтрации любого технологического процесса. Для наиболее рациональной фильтрации осуществляют каскадный принцип с постепенным уменьшением микронажа пор: например Ф-75, Ф-25 и Ф-5. При таких условиях достигается максимальная производительность.

В отличии от фильтров других производителей, особенностью патронов фильтровальных            нашего производства есть строго выдержанный размер пор волокнистой структуры с постепенным уменьшением диаметра пор в направлении к оси фильтра, в результате чего достигается эффект задерживания частичек загрязнения по всему фильтровальному объему (крупные частицы улавливаются поверхностью и наружными слоями, а более мелкие - внутренними слоями фильтра).

На рисунке в разрезе по длине фильтра изображено сравнение процесса фильтрации на патроне фильтровальном нашего (слева) и фильтра других производителей (справа). Из рисунка следует, что в случае использования фильтров наших по мере прохождения жидкости через патрон происходит распределение загрязняющих частиц по размерам во всем объеме, тогда как в случае других фильтров «работают» только внешние слои.

В отличии от фильтров других производителей в патронах фильтровальных наших есть точное соответствие  марки  фильтра  по   маркировке (Ф-5 - 5 мкм, Ф-10 - 10 мкм, Ф-25 - 25 мкм, Ф-50 - 50 мкм, Ф-75 - 75 мкм) за счет строго выдержанного размера пор.

Для увеличения площади фильтрования и повышения пропускной способности  используются рифленые патроны фильтровальные. Площадь патрона фильтровального увеличивается за счет бороздчатой поверхности (тип Р). Она предотвращает преждевременную забивку пор внешней поверхности и позволяет полностью использовать глубинные слои фильтра. При этом сохраняется высокая эффективность очистки жидкостей от механических примесей, увеличивается промежуток времени между заменами патронов фильтровальных за счет большой грязеемкости последних, а также не увеличивается площадь, занимаемая фильтровальной установкой.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПАТРОНОВ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ НАШИХ ФИЛЬТРОВ:

- стабильная воспроизводимость заданных технических характеристик по всей длине и глубине патрона фильтровального обеспечивают жесткую структуру и стабильную работу фильтра в режиме эксплуатации. В отличие от изделий конкурентов не теряет и не снижает качества фильтрации в течении всего строка его использования.

- большая производительность, грязеемкость, длительный ресурс работы патрона.

- высокая термическая стойкость – до 125°С.

- высокая химическая стойкость к широкому спектру химических реагентов

- прочность – патроны фильтровальные необходимо заменять при достижении разности давлений (дифференциальное давление) до 10 атм.

- способность улавливать гелеобразные частицы загрязнения.

- отличная сортирующая способность, необходимая для фильтрования пигментированных красок. Улавливают только загрязнения определенного размера, а частицы меньшего размера проходят в фильтрат.

Завод изготовитель уделяет особое внимание на всех этапах производственного процесса, осуществляется строгий контроль соблюдения технологии и отсутствия брака. В специальной картотеке хранятся образцы фильтров каждой партии выпускаемой продукции. Патроны фильтровальные прошли экспертизу в Научно-исследовательском институте медико-экологических проблем и получили санитарно-гигиенический сертификат № 05.03.02-04/16916.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев от даты изготовления.