Приложение А

(рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель эксплуатирующей

организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ

От________________________№________________

На изделие_______________________________________________________________

(наименование, заводской номер, дата изготовления)

Комиссия в составе:

Председателя_____________________________________________

и членов_________________________________________________

от ______________________________________________________ с одной стороны и

представителя_____________________________________________________________

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием изделия установила:

1. _______________________________________________________________________

(излагается суть претензии)

2. Изделие с начала гарантийного срока наработало_______________ч.

3. Технические данные неисправной (некомплектной) составной части

_____________________________________заводской номер_____________________,

изготовленной предприятием_______________________________________________

«____»_______________              г.

Гарантийный срок_________________________________________________________

(указать вид гарантийного срока и его величину)

Составная часть с начала гарантийного срока эксплуатации наработала __________ч.

Опломбирована на предприятии пломбой №____________

4. Продолжительность, место и условия хранения изделия до составления настоящего акта___________________________________________________________

5. Данные об обслуживающем персонале______________________________________

(должность, квалификация)

6. Нарушение правил эксплуатации изделия (составной части)____________________

_________________________________________________________________________

(указать состояние пломб, нарушение правил эксплуатации)

7. _______________________________________________________________________

(описание внешнего проявления отказа, дата отказа, предполагаемая причина,

_________________________________________________________________________

условия эксплуатации, в которых произошел отказ, наработка на отказ,

_________________________________________________________________________

время восстановления)

8. Перечень составных частей (деталей) и материалов, которые должны быть высланы предприятием-изготовителем для удовлетворения рекламации (устранения неисправности).

9. _______________________________________________________________________

(наименование и адрес эксплуатирующей организацииа,

10. Заключение комиссии___________________________________________________

11. Подписи

### Введение

Настоящее техническое описание и инструкция по монтажно-наладочным работам предназначена для ознакомления с устройством, монтажом и обслуживанием металлодетекторов МД-3.

Надежность работы металлодетектора и срок его службы во многом зависит от грамотной эксплуатации и правильно выполненного монтажа.

I. Техническое описание

1. Назначение

1.1. Металлодетектор предназначен для обнаружения случайных металлических предметов из черных и цветных металлов (гвозди, болты, осколки, цепи, скобы и т.д.) в потоке твердого и сыпучего материала, транспортируемого ленточным конвейером.

1.2. Металлодетектор необходим для защиты от поломок и простоев дорогостоящего оборудования, вызванных попаданием в него металлических предметов.

1.3. Металлодетектор может быть применен на следующих производствах:

- лесопильные установки;

- производство технологической щепы;

- деревообрабатывающая промышленность;

- производство древесно-стружечных плит;

- камнедробильные установки и т.д.

1.3. Используется для автоматического управления металлоуловителями и для остановки ленточных конвейеров.

2. Краткие технические характеристики.

2.1. Питание металлодетектора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В ( 15% частотой 50 Гц.

2.2. Мощность, потребляемая прибором от сети не превышает 10 ВА при номинальном напряжении.

2.3. Режим работы – непрерывный.

2.4. Технические характеристики оптронной пары S202S02 позволяет коммутировать цепи переменного тока – долговременно до 2А и кратковременного до 8А.

2.5. Внешние цепи блокировки и сигнализации подключаются через контакты 1 и 4 ШР1 электронного блока металлодетектора.

2.6. Металлодетектор работает при температуре окружающей среды от  - 40(С ( +60(С и относительной влажности 80%.

2.7. Электронный блок металлодетектора выполнен в корпусе для настенного монтажа и защищен от проникновения посторонних предметов и влаги.

2.8. Металлодетектор  состоит  из  индуктивного  датчика  ДМ-1  и  электронного   блока БЭ-1.

Индуктивный  датчик  и  электронный блок соединяется  с помощью кабеля  КС-1 длиной 0,5(15 м.

2.9. Металлодетектор обеспечивает непрерывный контроль за наличием посторонних металлических предметов на конвейерных лентах технологического оборудования.

2.10. Конструкция рассчитана на эксплуатацию  в условиях повышенной влажности, загрязнения и вибрации.

2.11. Отличительной особенностью металлодетектора является то, что его датчик монтируется непосредственно на несущей металлической конструкции транспортера. Наличие неподвижного металла  не оказывает отрицательного влияния на работу изделия.

2.12. На графике 1 показана чувствительность металлодетектора и положение потенциометра «Усиления» электронного блока БЭ-1.

2.13. По истечении 4-5 секунд после выхода металла из зоны чувствительности датчика, металлодетектор автоматически восстанавливает свое рабочее состояние.

3. Устройство металлодетектора.

3.1. Металлодетектор состоит из индуктивного датчика ДМ-1 и электронного блока БЭ-1.

7. Сведения о рекламациях.

7.1. При отказе в работе или неисправности металлодетектора МД-3 в период гарантийного срока эксплуатации предприятием-потребителем должен быть составлен акт по форме, приведенной в приложении А, о необходимости ремонта и отправки металлодетектора предприятию-изготовителю в адрес__________________________________________

_____________________________________________________________

(адрес предприятия-изготовителя)

или вызова его представителя по адресу__________________________

_____________________________________________________________

(адрес предприятия-изготовителя)

7.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

5. Сведения об упаковке.

Металлодетектор МД-3 заводской номер____________упакован

_____________________________________________________________

(наименование или код)

согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями.

Дата упаковки_________________________

Упаковку произвел____________________

(подпись)

Изделие после

упаковки принял________________________

(подпись)

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации металлодетектора МД-3 устанавливается 3 года со дня ввода его в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня приемки изделия представителем ОТК.

6.3. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения предприятием-потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за нарушение работоспособности изделия вследствие ненадлежащего монтажа, произведенной сторонней монтажной организацией.

6.4. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на срок, в течение которого изделие не использовалось из-за обнаруженных неисправностей.

3.2. Индуктивный датчик выполнен из немагнитного материала, а его размеры зависят от ширины транспортерной ленты, где он применяется.

Габаритные размеры и варианты исполнения показаны на рис.1.

Рис.1.

Размеры и варианты исполнения выполняются по заказу покупателя.

3.3. Корпус электронного блока выполнен из листовой 260х150х80 стали и предназначен для настенного монтажа и работы в условиях загрязнения, вибрации и повышенной влажности.

3.4. На рис.3 приведена блок-схема электронного блока БЭ-1.

Электронный блок состоит из 3 основных частей:

1 – блок питания:

а - трансформатор ТР-1;

б - диодный мост ВУ179;

в - схема стабилизации 7808Р;

г - схема питания датчика ДМ-1 модуль М2, ключи Т1 и Т2, резисторы R2 и R3.

Резистор R1 выполняет роль предохранителя. Подключается блок питания через контакты 2 и 3 разъема ШР1 в цепь переменного тока напряжением 220В.

2 – схема балансировки:

а – модуль М3;

б – индикатор баланса М1;

3 – схема усиления и управления:

а – модуль М1;

б – оптронная пара S202S02;

в – светодиод КИПД21Е, служащий индикатором состояния металлодетектора.

3.5. Через разъем ШР2 схема подключается к датчику ДМ-1 металлодетектора.

II. Инструкция по монтажу и наладке металлодетектора.

1. Настоящая инструкция предназначена для правильного проведения  монтажно-наладочных работ при введении в эксплуатацию металлодетектора МД-3 на месте его применения, а также правильной эксплуатации прибора.

2. Подготовка изделия к монтажу:

2.1. Внешним осмотром проверить на отсутствие механических повреждений изделия.

2.2. Установить датчик металлодетектора на неметаллическую подставку.

2.3. Убрать все металлические предметы, чтобы расстояние до датчика было не менее 1 м.

2.4. Соединить при помощи соединительного кабеля КС-1 разъем ШР2 электронного блока с разъемом датчика.

2.5. Ознакомиться с приложением №1.

2.2. Средний полный срок службы 10 лет.

3. Комплектность.

3.1. Комплектность металлодетектора указана в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Датчик металлодетектора 2. Электронный блок 3. Соединительный кабель КС-1 4. Паспорт 5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6. Инструкция по монтаже, пуску, регулированию, обкатке изделия на месте его применения | 1 1 1 1 1 1 | __________ 260х150х80 __________ | _____ 1,8 _____ | 1 в адрес 1 в адрес 1 в адрес |

Комплектовал_____________________

(подпись)

Комплектацию проверил_____________________

(подпись)

4. Сведения о приемке.

Металлодетектор МД-3 заводской номер____________________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления______________________

Представитель ОТК_____________________

(подпись)

1. Общие сведения об изделии.

Перед эксплуатацией ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, а перед монтажом – с инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

Металлодетектор МД-3

Дата изготовления_______________ заводской номер_______________

Изготовленный_______________________________________________

(наименование или код предприятия)

предназначен для непрерывного автоматического контроля за присутствием посторонних предметов в потоке твердых или сыпучих материалов на предприятиях различных отраслей.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Основные технические характеристики металлодетектора приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование технической характеристики | Данные по ТУ | Действительные значения |
| --- | --- | --- |
| 1. Максимальная чувствительность срабатывания на стальной шарик массой 100 гр 2. Время включения после срабатывания датчика 3. Электрическое сопротивление изоляции цепей питания относительно корпуса, Мом | 300 мм 5 сек. Не менее 20 | 300 мм 5 сек. 110 |

Приложение № 1

В данном приложении к инструкции по монтажу и наладке дана подробная информация об устройстве потенциометров «Балансировка» СП5-35 и правила балансировки.

1. Конструкция резисторов построена на груботочной схеме, имеет два резистивных элемента, при этом подвижные системы управляются с одного вала. При регулировке сопротивления в начале происходит повороты подвижной системы точного резистивного элемента от упора до упора, а затем – поворот подвижной системы грубого резистивного элемента. При более мягком вращении вала резистора происходит точная  подстройка, а при жестком вращении – грубая настройка.

Схема включения резисторов в корпусе потенциометра СП5-35:

2.  При чрезмерной разбалансировке возможны затруднения при балансировке. В этом случае вращая потенциометры «Балансировка» в режиме грубая подстройка (поворот потенциометра более затруднен), необходимо установить приблизительно в среднее положение оба потенциометра. Затем потенциометром «»Чувствительность» установить индикатор балансировки ½ - ¾ шкалы и произвести балансировку системы.

3. Схема внешних подключений к разъему ШР2 дана на рис.1.

| конт. | цепь |
| --- | --- |
| 2 | ~ 220 В |
| 3 | ~ 220 В |
| 1 | ~ 220В х 2А |
| 4 | ~ 220В х 2А |

# Металлодетектор МД-3

Паспорт

- проверку надежности срабатывания датчика на металл максимальным по массе, определенный технологическим процессом.

Указанные работы рекомендуется производить не реже одного раза в сутки.

7. Возможные неисправности и методы их устранения.

1. Перечень встречающихся неисправностей с указанием вероятных причин и способов их устранения приведен в табл.1.

| Наименование неисправности и внешние проявления | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Ложные срабатывания. 2. Постоянно горит лампа на передней панели электронного блока | Ослаблено крепление датчика. Плохой контакт в разъеме кабеля КС-1. Подвижные металлические предметы ближе 0,5 м от датчика. Схема вышла из зоны автоматической балансировки. | Закрепить датчик. Добиться надежного контакта. Закрепить металлические предметы. Сбалансировать схему потенциометрами «Баланс» |

2.6. Подключить питание переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220В через разъем ШР1 электронного блока.

2.7. Снять крышку с электронного блока.

2.8. Если стрелка индикатора балансировки находится в крайнем правом положении, то потенциометром «Усиление» добиться, чтобы стрелка находилась в ½ ( ¾   части шкалы индикатора баланса. Если при включении стрелка прибора находится в ½ ( ¾   части шкалы, то приступить к балансировке.

2.9. Балансировка:

а) поочередно и неоднократно вращая потенциометры «Баланс» добиться минимального показания индикатора балансировки.

б) вращая потенциометр «Усиление» по часовой стрелке, установить стрелку индикатора балансировки в в ½ ( ¾   части шкалы, повторить балансировку.

в) окончанием балансировки считается, когда при положении потенциометра «Усиление» в крайнем правом положении стрелка индикатора балансировки находится в нулевом положении (или близко к 0).

2.10. Перемещая различные металлические предметы над датчиком металлодетектора, проверить срабатывание датчика, о чем будет сигнализировать световой индикатор и включение оптронной пары S202S02.

2.11. На графике 1 показана зависимость чувствительности датчика от расстояния между металлом и поверхностью датчика.

3. Монтаж   металлодетектора.

1. Стабильная работа детектора металла во многом определяется правильностью монтажа индуктивного датчика.

2. Производить монтаж датчика необходимо по заранее разработанному проекту, в котором должны быть учтены все требования настоящей инструкции.

При проведении монтажных работ руководствоваться схемой электрических соединений и монтажным чертежом.

3. При установке индуктивного датчика необходимо соблюдение следующих условий:

- элементы датчика не должны соприкасаться с исследуемыми предметами;

- лента конвейера не должны касаться датчика вследствие прогиба, либо поперечных перемещений. Рекомендуется использовать направляющие пластины из неметаллических материалов (древесина, пластмасса и т.д.);

- необходимо предусмотреть воздушные зазоры, предотвращающие соприкосновение указанных пластин и желоба с индуктивным датчиком;

- при эксплуатации необходимо периодически контролировать наличие таких зазоров.

4. Не допустимо присутствие колеблющихся  металлических масс в радиусе 1 м от датчика металлодетектора.

5. Нежелательно нахождение в непосредственной близости от индуктивного датчика крупных электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, генерирующих значительные уровни помех.

6. Недопустима прокладка кабеля КС-1 рядом или вместе с силовыми кабелями.

7. Для обеспечения устойчивой работы детектора металла в режиме максимальной чувствительности необходимо подключить устройство в сеть со «спокойным характером» (осветительную или сеть КИПиА).

8. Электронный блок крепится в доступном для монтажа и эксплуатации месте, с минимальным уровнем вибрации.

9. Электрическое соединение электронного блока и датчика металлодетектора осуществляется посредством кабеля КС1.

10. Электрическое соединение электронного блока с сетью и внешними исполнительными устройствами осуществляется любым силовым кабелем с общим числом жил не менее четырех, сечением каждой жилы не более 0,35 мм2 и суммарным внешним диаметром не более 10 мм. Убедиться перед подключением силового кабеля к распределительному щитку, что  сетевое напряжение отсутствует на клеммах, к которым подключается кабель.

2. Металлодетекторы в упаковке изготовителя могут храниться в складах  при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, других веществ, вызывающих коррозию.

3.  Расстояние между отопительным устройством хранилища и металлодетектором должно быть не менее 0,5 м.

6. Техническое обслуживание.

1. Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения рабочих характеристик металлодетектора в течение всего срока его эксплуатации.

2. К основным видам профилактических работ относится внешний осмотр состояния датчика металлодетектора, электронного блока, соединительного кабеля.

3. Внешний осмотр состояния металлодетектора включает в  себя:

- проверку надежности крепления датчика металлодетектора;

- электронного блока;

- надежность контакта в разъемах на датчике и электронном блоке;

- чистку и промывку контактов разъемных соединений;

- проверку исправности кабелей;

- удаление пыли и грязи с внешних поверхностей датчика и электронного блока;

- наличие и надежность заземления.

Указанные работы рекомендуется производить не реже одного раза в месяц.

4. Осмотр внутреннего состояния монтажа электронного блока включает в себя:

- проверку отсутствия посторонних предметов в блоке;

- надежность крепления электронной платы;

- визуальный осмотр электронных компонентов схемы.

Указанные работы рекомендуется производить не реже одного раза в полгода.

5. Проверка эксплуатационно-технических параметров включает в себя:

4. Регулировка и настройка после  монтажа.

1. Подключить к электронному блоку датчик металлодетектора.

2. Подключить к электронному блоку кабель, соединяющий блок с источником питания и исполнительными механизмами (промежуточное реле, звуковой и световой сигнал).

3. Снять переднюю крышку электронного блока.

4. Подать питание на электронный блок.

5. Выполняя операции, описанные в п.2.9, добиться  балансировки датчика в реальных рабочих условиях.

6. При максимальной чувствительности металлодетектора включить оборудование, предусмотренное технологическим процессом для данного участка и проверить надежность срабатывания металлодетектора и отсутствие ложных срабатываний.

7. Исходя из технологической целесообразности, установить минимальное положение чувствительности датчика.

После 24 часов работы датчика проверить балансировку. При необходимости произвести балансировку.

8. Ввиду инерционности ленточных конвейеров, необходимо определить место поиска металлических предметов, попавших на ленту, так как если при срабатывании датчика конвейер  останавливается, то по инерции металл выходит из зоны действия металлодетектора.

9. Рекомендуется в зоне, где находится металл после остановки транспортера, устанавливать блокировочную кнопку, без нажатия которой невозможен повторный запуск транспортера, что исключает повторный запуск транспортера после срабатывания металлодетектора.

10. Смонтированный металлодетектор после проведения регулировочных работ и обкатке в течении 48 часов может быть сдан в эксплуатацию.

5. Правила хранения.

1. Хранения металлодетекторов осуществляется по условиям группы по ГОСТ 15150.

11. Проложить и подключить заземление к электронному блоку металлодетектора в соответствии с действующими правилами заземления электрических установок потребителей.

12. Для исключения выхода из строя оптронной пары S202S02 рекомендуется нагружать его на промежуточные реле, контакты которых использовать в целях управления транспортной лентой.

На рис.4 показаны варианты установки датчиков металлодетекторов:

а) датчик 1 крепится непосредственно к несущей конструкции. Между датчиком и транспортерной лентой 2 устанавливается направляющая пластина 3, изготовленная из неметаллических материалов (древесина, пластик и др.). Транспортерная лента расположена в металлическом коробе 4. При установке датчика на транспортер с металлическим коробом чувствительность датчика несколько снижается. Вибрация металлического короба и несущей конструкции относительно датчика не допускается.

б) вариант установки датчика металлодетектора под транспортерной лентой. Вариант используется при условии, что лента клеенная. Подвижные металлические части транспортерной ленты ближе 500 мм от боковой грани датчика не допустимы.

в) вариант установки датчика над транспортерной лентой с металлическим кордом или металлическим соединением ленты.

При данном варианте необходимо выполнять следующие условия:

- датчик устанавливается над транспортерной лентой с минимальным зазором, но исключающим контакт датчика с контролируемым материалом;

- необходимо жесткое крепление датчика к несущим конструкциям, колебания датчика недопустимы.

- при регулировке чувствительности датчика над лентой с металлокордом или с металлическим соединением надо отстроить чувствительность таким образом, чтобы датчик не реагировал на металлокорд или металлическое соединение.

В этом случае максимальная чувствительность датчика будет на поверхности контролируемого материала. На поверхности транспортерной ленты чувствительность будет минимальной и поэтому металл равный или меньший массы металла соединения ленты не будет обнаружен датчиком.

1    5     30             100            200           металл, гр

а) График чувствительности датчика для магнитных материалов (сталь, чугун и т. д.)

50 100        200                    400              металл, гр

б)  График чувствительности датчика для цветных металлов

(алюминий, медь, латунь, бронза и т. д.)

а)

б)

в)

# Text boxes

Рис.1

Рис.4